## Slide 1
1
AI CCTV 를 어디에 달아야 하는지, 정해진 기준이 없다
지금 있는 기준
국제표준은 있지만 사람 눈 기준이다
■ 성능 기준은 있다 — 「검출 정확도 90% 이상」. 다만 미리 모아둔 영상으로 잰 값이라 현장 조건은 빠져 있다.
■ 설치 기준은 없다 — 「설치 위치와 촬영 범위를 적정하게 유지」가 조항의 전부다. 무엇이 적정인지 숫자가 없다.
■ 이미 지적됐다 — LH 사용자 평가(2025.12)는 「운용 방식 조정」을 처방했다. 무엇을 조정할지는 적혀 있지 않다.
■ 픽셀 기준이 있다 — 국제표준 IEC 62676-4(DORI). 1 m 를 몇 픽셀로 담아야 하는지 4단계(25·62.5·125·250 픽셀)로 정한다.
■ 사람에게 물어 만들었다 — 1958년, 사람이 표적을 절반 맞히는 지점을 재서 만든 값이다. AI 가 어디서 못 보는지는 잰 적이 없다.
■ 거리만 본다 — 내려다보는 각도, 가려진 정도에는 기준이 아예 없다. 합격·불합격 판정이라 카메라를 겹쳐 다는 이득도 셀 수 없다.
연구 질문
① 카메라 설치 조건 ― 거리, 내려다보는 각도, 가려진 정도 ― 이 AI 의 안전모 미착용 검출률을 얼마나 바꾸는가?
② 그 관계를 알고 배치를 다시 짜면, 카메라를 늘리지 않고 무엇이 나아지는가?
LH「스마트 안전기술 도입·운용 가이드라인」; LH 스마트건설기술 사용자 평가(2025.12); IEC 62676-4:2014/2025; Johnson (1958)

## Slide 2
2
가장 큰 원인은 거리가 아니라 「가려짐」이었다
카메라와의 거리
60 m 넘으면 떨어진다
40 m 까지는 94% 를 유지
내려다보는 각도
61° 에서 무너진다
45° 까지는 거의 영향 없음
가려진 정도
15% 만 가려도 72%
셋 중 가장 치명적
어떻게 쟀나 — 안전모 사진 500장을 흐리게(거리) · 기울여(각도) · 세로줄로 가려(가려짐) 총 288가지 상태로 변형하고, 상태마다 AI 가 안전모 미착용을 몇 % 찾아내는지 셌다. 세 조건의 영향을 각각 구해 곱하는 식으로 정리했고, 288개 실측값을 89.8% 설명한다. 재보지 않은 범위는 추측하지 않고 0 으로 둔다.
세로축은 조건을 걸지 않았을 때(93.7%) 대비 비율 · 점은 실측값, 선은 정리한 식 · 검출기는 안전모 사진으로 추가 학습시킨 YOLOv8n

## Slide 3
3
카메라 8대 그대로, 2대만 옮기니 사각지대가 절반이 됐다
계산 순서
현장을 칸으로 나눈다 — 100×60 m 를 2 m 격자 1,500칸으로. 칸마다 위험도 1~5점.
칸마다 조건을 잰다 — 칸에 사람 크기 막대를 세우고 카메라 쪽으로 빛을 쏴 거리·각도·가려진 정도를 구한다.
검출확률로 바꾼다 — 2번에서 만든 식에 그 세 숫자를 넣는다.
카메라를 합친다 — 한 대가 놓쳐도 다른 대가 잡는다. 겹칠수록 확률이 오른다.
8대를 고른다 — 제일 좋은 자리를 한 대씩 8번. 기존 기준과 제안 기준으로 각각 돌려 같은 자로 비교한다.
공정하게 비교했나 — 기존 기준에도 국제표준의 최소 픽셀 조건을 걸어 실무 수준으로 올리고, 4단계 중 기존 방식에 가장 유리한 단계를 골랐다.
수치를 믿을 수 있나 — 근거 없는 값 2개를 바꿔가며 다시 계산하면 검출률 자체는 48.6~84.1% 로 흔들린다. 그래도 두 방식의 차이는 항상 +2.49~+3.56%p 다.
한계 — 사진을 흐리게·기울여 만든 것이라 실제 원거리 촬영과 다르고, 가상 현장이다. 그래서 절대 수치가 아니라 관계만 주장한다.
위험가중 검출률 = 위험한 칸에 가중치를 주고 평균한 검출확률 · 사각지대 = 검출확률이 50% 미만인 칸